ИНН 470308726 КПП 470301001

ОГРН 1064703071180 ОКПО 79855609

Адрес: 188653 Ленинградская обл. Всеволожский р-н. д. Агалатово д.158

Тел/факс 8-81370-58-160

Отчет МП «Агалатово-сервис» о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г.

Основными видами деятельности Муниципального предприятия «Агалатово-сервис» в 2015 г. были эксплуатация коммунальных объектов и поставка потребителям коммунальных ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, прием сточных вод). На 31.12.2015 г. общий штат предприятия составлял 79 чел. с общим фондом оплаты труда в месяц в среднем 2 293 000,00 руб., включая налоги и сборы. Муниципальным предприятием за 2015 год было произведено товаров и услуг на общую сумму  64851362,38 руб..

В 2015 г. на обслуживании предприятия находились следующие коммунальные объекты:

- Артезианские скважины-19 шт.

- Станция очистки воды – 2 шт.

- Очистные сооружения сточных вод – 2 шт.

- Канализационно-насосные станции – 5 шт.

- Котельные – 4 шт.

- Сети водопровода (включая водонапорные башни)

- Сети канализации

- Сети центрального отопления.

Во время эксплуатации вышеуказанных объектов в 2015 г. были произведены следующие виды работ:

| Виды работ | Наименование объекта |
| --- | --- |
| Вскрытие и чистка водной части водогрейных котлов №№1-4 с заменой уплотнений | Котельная №62 |
| Вскрытие газовой части водогрейных котлов №№1-4, чистка жаровых труб, поворотных камер, дымогарных труб | Котельная №62 |
| Вскрытие расширительного бака ВВ7.1, промывка и ручная чистка в пределах досягаемости | Котельная №62 |
| Снятие и чистка газовых фильтров MARCEL – 5 шт. (1 шт. – на вводе газопровода в котельную; 4 шт. – на газопроводах котлов) | Котельная №62 |
| Замена летних сетевых насосов Р33.1; Р33.2 | Котельная №62 |
| Покраска взрывных клапанов котлов №№1-4 | Котельная №62 |
| Вскрытие и промывка фильтра грубой очистки АТ10.20 | Котельная №62 |
| Сборка и монтаж установки водоумягчения непрерывного действия HydroTech | Котельная №62 |
| Промывка фильтров тонкой очистки АТ15.1 и АТ15.2 | Котельная №62 |
| Установка контрольно-измерительных приборов полученных после гос.поверки, на места согласно технологической схемы | Котельная №62 |
| Опресовка трубопроводов теплосети и котлов под давлением | Котельная №62 |
| Опресовка внутреннего газопровода воздухом | Котельная №62 |
| Гидравлические испытания теплотрассы давлением 8 bar | Котельная №62 |
| Запитка трассы, включение в работу. Установка рабочего давления, перепада теплосети | Котельная №62 |
| Подача газа в котельную. Открытие главной газовой задвижки в присутствии представителя ОАО «Леноблгаз» филиал «Всеволожскмежрайгаз»,с составлением акта | Котельная №62 |
| Остановка котельной на ППО и ППР. Закрытие главной газовой задвижки в присутствии представителя ОАО «Леноблгаз» филиал «Всеволожскмежрайгаз», с составлением акта. Установка заглушки на вводе газопровода котельной. | Котельная №2,7 |
| Снятие с последующей отправкой в гос.поверку контрольно-измерительных приборов | Котельная №2,7 |
| Вскрытие фронтальных плит водогрейных котлов VIESSMANN Vitoplex 100, с последующей очисткой турбулизаторов, теплообменных поверхностей, вытяжки отходящих газов и газоходов. Удаление остаточных продуктов сгорания. | Котельная №2,7 |
| Очистка смотрового стекла на установочных плитах для горелок. | Котельная №2,7 |
| Промывка струей воды под давлением, механическая чистка щетками теплообменных пластинчатых аппаратов «Ридан» | Котельная №2,7 |
| Газорегуляторная установка «ГРУ»: ревизия запорной арматуры и всех резьбовых соединений; чистка газовых фильтров – 3 шт. | Котельная №2,7 |
| Восстановление параметров работы установки водоумягчения «RFS-2420/280MSE» | Котельная №2,7 |
| Промывка шлангов и клапанов дозирующего насоса реагента Jurby Soft 12» | Котельная №2,7 |
| Промывка бака солеприемника | Котельная №2,7 |
| Снятие, промывка и очистка фильтров теплосети и подпиточной воды | Котельная №2,7 |
| Вскрытие люков газоходов дымовых труб, внутренний осмотр, при необходимости чистка в пределах досягаемости | Котельная №2,7 |
| Ремонт котлового насоса К.1. | Котельная №2,7 |
| Установка контрольно-измерительных приборов полученных после гос.поверки, на места согласно технологической схемы. | Котельная №2,7 |
| Опресовка трубопроводов теплосети и котлов под давлением | Котельная №2,7 |
| Опресовка внутреннего газопровода воздухом | Котельная №2,7 |
| Запитка трассы, включение в работу. Установка рабочего давления, перепада теплосети | Котельная №2,7 |
| Подача газа в котельную. Открытие главной газовой задвижки в присутствии представителя ОАО «Леноблгаз» филиал «Всеволожскмежрайгаз», с составлением акта | Котельная №2,7 |
| Остановка котельной на ППО и ППР. Закрытие главной газовой задвижки в присутствии представителя ОАО «Леноблгаз» филиал «Всеволожскмежрайгаз», с составлением акта. Установка заглушки на вводе газопровода котельной. | Котельная №1,0 |
| Снятие с последующей отправкой в гос.поверку контрольно-измерительных приборов | Котельная №1,0 |
| Вскрытие фронтальных плит водогрейных котлов «Зиосаб-500» КВа-0,5 Г/ЛЖ , с последующей очисткой турбулизаторов, теплообменных поверхностей, вытяжки отходящих газов и газоходов. Удаление остаточных продуктов сгорания. | Котельная №1,0 |
| Промывка струей воды под давлением, механическая чистка щетками теплообменных пластинчатых аппаратов «РосВеп» | Котельная №1,0 |
| Газорегуляторная установка «ГРУ»: ревизия запорной арматуры и всех резьбовых соединений; чистка газовых фильтров – 3 шт. | Котельная №1,0 |
| Снятие, промывка и очистка фильтров теплосети и подпиточной воды | Котельная №1,0 |
| Установка контрольно-измерительных приборов полученных после гос.поверки, на места согласно технологической схемы. | Котельная №1,0 |
| Опресовка трубопроводов теплосети и котлов под давлением | Котельная №1,0 |
| Опресовка внутреннего газопровода воздухом | Котельная №1,0 |
| Запитка трассы, включение в работу. Установка рабочего давления, перепада теплосети. | Котельная №1,0 |
| Подача газа в котельную. Открытие главной газовой задвижки в присутствии представителя ОАО «Леноблгаз» филиал «Всеволожскмежрайгаз», с составлением акта. | Котельная №1,0 |
| Остановка котельной на ППО и ППР. Закрытие главной газовой задвижки в присутствии представителя ОАО «Леноблгаз» филиал «Всеволожскмежрайгаз», с составлением акта. Установка заглушки на вводе газопровода котельной. | Котельная №0,5 |
| Снятие с последующей отправкой в гос.поверку контрольно-измерительных приборов | Котельная №0,5 |
| Вскрытие фронтальных плит водогрейных котлов «Зиосаб-250» КВа-0,25 Г/ЛЖ , с последующей очисткой турбулизаторов, теплообменных поверхностей, вытяжки отходящих газов и газоходов. Удаление остаточных продуктов сгорания. | Котельная №0,5 |
| Газорегуляторная установка «ГРУ»: ревизия запорной арматуры и всех резьбовых соединений; чистка газовых фильтров – 3 шт. | Котельная №0,5 |
| Промывка бака солеприемника | Котельная №0,5 |
| Снятие, промывка и очистка фильтров теплосети и подпиточной воды | Котельная №0,5 |
| Установка контрольно-измерительных приборов полученных после гос.поверки, на места согласно технологической схемы. | Котельная №0,5 |
| Опресовка трубопроводов теплосети и котлов под давлением | Котельная №0,5 |
| Опресовка внутреннего газопровода воздухом | Котельная №0,5 |
| Запитка трассы, включение в работу. Установка рабочего давления, перепада теплосети. | Котельная №0,5 |
| Подача газа в котельную. Открытие главной газовой задвижки в присутствии представителя ОАО «Леноблгаз» филиал «Всеволожскмежрайгаз», с составлением акта. | Котельная №0,5 |

В 2016 г. планируется произвести следующие работы:

| Виды работ | Наименование объекта |
| --- | --- |
| Вскрытие газовой части водогрейных котлов №№1-4 чистка жаровых труб, поворотных камер, дымогарных труб. | Котельная №62 |
| Вскрытие расширительного бака ВВ7.1, промывка и ручная чистка в пределах досягаемости. | Котельная №62 |
| Частичная замена запорной арматуры по котельной (слив котлов, слив экономайзеров, линия поддержания давления, подача хим.реагента, краны манометров на газовой линии) | Котельная №62 |
| Снятие и чистка газовых фильтров MARCEL – 7 шт. (1 шт. – на вводе газопровода в котельную; 4 шт. – на газопроводах котлов) | Котельная №62 |
| Замена кранов манометров по котельной | Котельная №62 |
| Замена масла в газовых счетчиках | Котельная №62 |
| Замена подшипников на смесительных котловых насосах, насосах частичного потока, насосах гликолевой системы, сетевых насосах | Котельная №62 |
| Замена смесительных насосов на котлах №№3,4 | Котельная №62 |
| Набивка, ревизия запорной арматуры байпасных линий котлов, у насосов системы поддержания давления. | Котельная №62 |
| Покраска взрывных клапанов котлов №№1-4 | Котельная №62 |
| Вскрытие и промывка фильтра грубой очистки АТ10.20 | Котельная №62 |
| Покраска трубопроводов, стоек у котлов, участков мазутной системы, газопровода (внутреннего, наружного) главной газовой задвижки, трубопроводов холодной воды. | Котельная №62 |
| Промывка фильтров тонкой очистки АТ15.1 и АТ15.2; промывка бака солеприемника; ревизия инжекторных клапанов; промывка клапанов насосов дозаторов. | Котельная №62 |
| Вскрытие калориферов АС18.1; АС18.2 (чистка фильтров, вскрытие боковин) | Котельная №62 |
| Ревизия обратных клапанов (тарельчатых) на всех насосах | Котельная №62 |
| Установка контрольно-измерительных приборов полученных после гос.поверки, на места согласно технологической схемы. | Котельная №62 |
| Опрессовка трубопроводов теплосети и котлов под давлением | Котельная №62 |
| Опрессовка внутреннего газопровода воздухом | Котельная №62 |
| Гидравлические испытания теплотрассы давлением 8 bar | Котельная №62 |
| Запитка трассы, включение в работу. Установка рабочего давления, перепада теплосети. | Котельная №62 |
| Подача газа в котельную. Открытие главной газовой задвижки в присутствии представителя ОАО «Леноблгаз» филиал трест «Всеволожскмежрайгаз», с составлением акта. | Котельная №62 |
| Остановка котельной на ППО и ППР. Закрытие главной газовой задвижки в присутствии представителя ОАО «Леноблгаз» филиал трест «Всеволожскмежрайгаз», с составлением акта. Установка заглушки на вводе газопровода котельной. | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Снятие с последующей отправкой в гос.поверку контрольно-измерительных приборов | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Вскрытие фронтальных плит водогрейных котлов VIESSMANN Vitoplex 100, с последующей очисткой турбулизаторов, теплообменных поверхностей, вытяжки отходящих газов и газоходов. Удаление остаточных продуктов сгорания. | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Очистка смотрового стекла на установочных плитах для горелок. | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Проверка значения давления предохранительных клапанов котлов, с заменой уплотнения. | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Промывка струей воды под давлением, механическая чистка щетками теплообменных пластинчатых аппаратов «Ридан» | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Замена приборов автоматики сетевых насосов | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Замена масла в котловых и подпиточных насосах, с ревизией подшипников | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Проверка мембранных расширительных баков «Flexcon» под давлением | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Горелки «Oilon»: проверка удлинения горелочной головки; состояния диффузора; сопла; положения, состояния и чистоту детектора пламени; фиксирующие винты воздушных заслонок и фиксацию вала сервомотора; герметичность газового блока и газопровода. Прочистка электродов зажигания, фильтров; смазка установочных шарниров | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Газорегуляторная установка «ГРУ»: ревизия запорной арматуры и всех резьбовых соединений; чистка газовых фильтров – 3 шт. | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Проверка состояния мембран регулятора давления газа и вентиляционных тарелок («MEDENUS») | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Электромагнитный газовый клапан «ВН 1 ½” Н-6П»: проверка затяжки питающих проводов в контактах клемной коробки; очистка электромагнитной катушки от загрязнений и пыли | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Промывка шлангов и клапанов дозирующего насоса реагента Jurby Soft 12» | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Промывка бака солеприемника | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Замена кранов манометров по котельной | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Снятие, промывка и очистка фильтров теплосети и подпиточной воды | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Вскрытие люков газоходов дымовых труб, внутренний осмотр, при необходимости чистка в пределах досягаемости | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Промывка внутренней поверхности воздухонагревателей | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Разборка и правильная установка подвода трубопровода холодной воды к пожарному шкафу | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Установка контрольно-измерительных приборов полученных после гос.поверки, на места согласно технологической схемы. | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Опрессовка трубопроводов теплосети и котлов под давлением | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Опрессовка внутреннего газопровода воздухом | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Запитка трассы, включение в работу. Установка рабочего давления, перепада теплосети. | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Подача газа в котельную. Открытие главной газовой задвижки в присутствии представителя ОАО «Леноблгаз» филиал трест «Всеволожскмежрайгаз», с составлением акта. | Блок-модульная котельная №1.0 |
| Остановка котельной на ППО и ППР. Закрытие главной газовой задвижки в присутствии представителя ОАО «Леноблгаз» филиал трест «Всеволожскмежрайгаз», с составлением акта. Установка заглушки на вводе газопровода котельной. | Блок-модульная котельная №0.5 |
| Снятие с последующей отправкой в гос.поверку контрольно-измерительных приборов | Блок-модульная котельная №0.5 |
| Вскрытие фронтальных плит водогрейных котлов «Зиосаб-250» КВа-0,25 Г/ЛЖ , с последующей очисткой турбулизаторов, теплообменных поверхностей, вытяжки отходящих газов и газоходов. Удаление остаточных продуктов сгорания. | Блок-модульная котельная №0.5 |
| Очистка смотрового стекла на установочных плитах для горелок. | Блок-модульная котельная №0.5 |
| Проверка значения давления предохранительных клапанов котлов, с заменой уплотнения. | Блок-модульная котельная №0.5 |
| Замена масла в котловых и подпиточных насосах, с ревизией подшипников | Блок-модульная котельная №0.5 |
| Горелки «Oilon»: проверка удлинения горелочной головки; состояния диффузора; сопла; положения, состояния и чистоту детектора пламени; фиксирующие винты воздушных заслонок и фиксацию вала сервомотора; герметичность газового блока и газопровода. Прочистка электродов зажигания, фильтров; смазка установочных шарниров | Блок-модульная котельная №0.5 |
| Газорегуляторная установка «ГРУ»: ревизия запорной арматуры и всех резьбовых соединений; чистка газовых фильтров – 3 шт. | Блок-модульная котельная №0.5 |
| Электромагнитный газовый клапан «ВН 1 ½” Н-6П»: проверка затяжки питающих проводов в контактах клемной коробки; очистка электромагнитной катушки от загрязнений и пыли | Блок-модульная котельная №0.5 |
| Промывка бака солеприемника | Блок-модульная котельная №0.5 |
| Снятие, промывка и очистка фильтров теплосети и подпиточной воды | Блок-модульная котельная №0.5 |
| Вскрытие люков газоходов дымовых труб, внутренний осмотр, при необходимости чистка в пределах досягаемости | Блок-модульная котельная №0.5 |
| Разборка и полная ревизия линии резервного топлива | Блок-модульная котельная №0.5 |
| Установка контрольно-измерительных приборов полученных после гос.поверки, на места согласно технологической схемы. | Блок-модульная котельная №0.5 |
| Опрессовка трубопроводов теплосети и котлов под давлением | Блок-модульная котельная №0.5 |
| Опрессовка внутреннего газопровода воздухом | Блок-модульная котельная №0.5 |
| Запитка трассы, включение в работу. Установка рабочего давления, перепада теплосети. | Блок-модульная котельная №0.5 |
| Подача газа в котельную. Открытие главной газовой задвижки в присутствии представителя ОАО «Леноблгаз» филиал трест «Всеволожскмежрайгаз», с составлением акта. | Блок-модульная котельная №0.5 |

В результате деятельности по производству и продаже коммунальных ресурсов в 2015 г. были получены следующие натуральные показатели:

| Наименование ресурса | Подано абонентам | Оплачено абонентами | Задолженность абонентов на 31.12.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевая | 335872 м3 | 9244305,82 руб. | 2029237,86 руб. |
| Сточные воды | 341452 м3 | 8641023,33 руб. | 1769848,16 руб. |
| Тепловая энергия | 25238,75 Гкал | 35396896,71 руб. | 7770050,49руб. |
| ИТОГО |  | 53282225,86 руб. | 11569136,51 руб. |

Затраты МП «Агалатово-сервис» на приобретение энергоресурсов используемых в производстве коммунальных ресурсов в 2015 г.

| Наименование используемого энергоресурса | Стоимость |
| --- | --- |
| Электроэнергия | 11294551,70 руб. |
| Природный газ | 20005827,27 руб. |
| ИТОГО | 31300378,97 руб. |

Основными потребителями коммунальных ресурсов МП «Агалатово-сервис» являются жители многоквартирных домов ( ООО «УК Сервис-Агалатово»).

Таким образом, в результате несвоевременной оплаты потребителями принятых коммунальных ресурсов, убыток предприятия по итогам 2015 г. составил  21981846,88 руб.

В настоящее время проводится работа по подготовке документов для взыскания дебиторской задолженности через судебные органы.

Директор МП «Агалатово-сервис» 		                          Батрашин П.В.