Дефектная ведомость

Восстановление системы ГВС жилого 5-ти этажного, 5-ти подъездного, 75 квартирного дома, расположенного по адресу:

Д.Агалатово, Жилгородок д.11

| № | Наименование работ | Ед. изм. | колич. | материал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж |  |  |  |  |
|  | Трубопровод д. 50мм | м/п | 75 | сталь | Подвал |
|  | Трубопровод д. 32мм | м/п | 198 | сталь | квартиры |
|  | Монтаж |  |  |  |  |
|  | Трубопровод д.63мм | м/п | 75 | полипропилен | Подвал |
|  | Трубопровод д.50мм | м/п | 75 | полипропилен | Подвал |
|  | Трубопровод д. 25мм | м/п | 400 | полипропилен | По квартирам |
|  | Пробивка отверстий д. 25 мм | шт | 75 |  |  |
|  | Заделка отверстий | шт. | 150 |  |  |
|  | Крепеж для стояков | шт. | 150 | металлический | По квартирам |
|  | Кран шаровый 1/2 | шт. | 150 |  | В квартире (отсекающие) |
|  | Кран шаровый 1/2 | шт. | 30 |  | Подвал (спускные) |
|  | Американка 1/2 | шт. | 150 |  |  |
|  | Кран шаровый .3/4 | шт. | 30 |  | Подвал отсекающие |
|  | Американка 3/4 | шт. | 30 |  | Наружная резьба |
|  | Кран шаровый 2˝ | шт. | 4 |  |  |
|  | Тройник на д.25*20*25 | шт. | 150 | полипропилен | квартиры |
|  | Тройник 3/4*1/2*3/4 | шт. | 30 |  |  |
|  | Тройник на д.50*25*50 | шт. | 15 | полипропилен |  |
|  | Седло 63-25 | шт. | 15 | полипропилен |  |
|  | Уголок 90º на д.25 | шт. | 30 | полипропилен |  |
|  | Муфта комбинированная 63-2˝ | шт. | 8 |  | Наружная резьба |
|  | Муфта комбинированная 20*1/2 | шт. | 30 |  | Наружная резьба |
|  | Муфта комбинированная 25*3/4 | шт. | 30 |  | Внутренняя резьба |
|  | Муфта 25 | шт. | 150 | полипропилен |  |
|  | Муфта 50 | шт. | 20 | полипропилен |  |
|  | Муфта 63 | шт. | 20 | полипропилен |  |
|  | Муфта с переходными диаметрами 63-50 | шт. | 6 | полипропилен |  |
|  | Изоляция труб д.63 | м/п | 75 | вспененный п/э | подвал |
|  | Изоляция труб д.50 | м/п | 75 | вспененный п/э | подвал |
|  | Крепление розлива на штанги М8 с хомутами 63 | Шт. | 150 |  | Длина штанги 300 мм |
|  | Крепление розлива на штанги М8 с хомутами 50 | Шт. | 150 |  | Длина штанги 300 мм |
|  | Приборы учета | шт. | 75 |  |  |
|  | Насос циркуляционный | шт. | 1 |  |  |
|  | Опрессовка системы гвс | м/п | 550 |  |  |

Составил:     главный специалист  Н.Р. Ходырева

Проверил:     главный инженер      М.Л. Новоселов

Контактный телефон: 8 963 344 38 55