Техническое задание

На выполнение работ по восстановлению уличного освещения д. Вартемяги. Д. Агалатово Всеволожского района Ленинградской области

Д. Агалатово  в районе ж/ д  №1 ПНЁ до Приозерского шоссе

| № п/п | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | ПОДВЕСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ | 0,45 |
|  |  | КМ ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОД |
| 2 | ПРОВОД СИП-2 2х16 ММ2 | 450 |
|  |  | М |
| 3 | СИП Скрепа для бандажной ленты COT 36 | 22 |
|  |  | ШТ |
| 4 | СИП Лента бандажная COT 37 (рулон 25 м) ENSTO или эквивалент | 1 |
|  |  | УПАКОВКА |
| 5 | СИП Зажим прокалывающий герметичный SLIW 11.1 ENSTO или эквивалент | 32 |
|  |  | ШТ |
| 6 | СИП Зажим прокалывающий герметичный SLIW 22.1 ENSTO или эквивалент | 4 |
|  |  | ШТ |
| 7 | Зажим анкерный SO 157.1 для СИП ENSTO или эквивалент | 4 |
|  |  | ШТ |
| 8 | Зажим SO 239 для СИП ENSTO или эквивалент | 7 |
|  |  | ШТ |
| 9 | СИП Крюк SOT 76 универсальный ENSTO или эквивалент | 11 |
|  |  | ШТ |
| 11 | ВЫРАВНИВАНИЕ И УРЕПЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38; 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ | 4 |
|  |  | ОПОРА |
| 12 | Демонтаж и разборка СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ | 7 |
|  |  | СВЕТИЛЬНИК |
| 13 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ | 16 |
|  |  | СВЕТИЛЬНИК |
| 14 | Светильник светодиодный СУС-2 | 16 |
|  |  | ШТ |
| 15 | КАБЕЛЬ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 0,5 КГ | 1,08 |
|  |  | 100М КАБЕЛЯ |
| 16 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ 2Х2,5 ММ2 0,66КВ | 0,108 |
|  |  | 1000М |

Д. Вартемяги ул. Колхозная в районе ж/д 30-40

| № п/п | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушная линия с самонесущими изолированными проводами (СИП) напряжением 0,4 КВ с изолированным нулевым несущим проводником при установке опор через 25-35 м., натягивание провода вручную/Типа Торсада/с | 1,5 |
|  |  | 100 м ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА |
| 2 | Прим. Зажим поддержив/Дополнительная линейная арматура при прокладке СИП | 3 |
|  |  | шт |
| 3 | Дополнительная линейная арматура при прокладке СИП- зажим анкерный SO157.1 или эквивалент | 4 |
|  |  | ШТ |
| 4 | Дополнительная линейная арматура при прокладке СИП-комплект SLIW 11.1 или эквивалент | 4 |
|  |  | ШТ |
| 5 | Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков 1 | 2 |
|  |  | ШТ |
| 6 | Светильники светодиодные типа и СУС-2 | 2 |
|  |  | ШТ |
| Материалы, не учтенные в работах |
| 7 | Зажимы поддерживающие SO239 или эквивалент | 3 |
|  |  | шт |
| 8 | Зажимы анкерные SO 157.1 или эквивалент | 4 |
|  |  | шт |
| 9 | Зажимы покалывающие герметичные SLIW 11.1 или эквивалент | 4 |
|  |  | шт |
| 10 | Крюки универсальные SOT 76 или эквивалент | 6 |
|  |  | шт |
| 11 | Скрепы бандажные стальные сот 36 | 12 |
|  |  | шт |
| 12 | Провод СИП -4х2 16 мм2 | 0,5 |
|  |  | 1000м |
| 13 | Кронштейны для светильников | 2 |
|  |  | шт |

Срок выполнения работ не более 10 дней с момента подписания муниципального контракта.

Все материалы должны быть новыми, сертифицированными.