Техническое задание

На  выполнение  работ по благоустройству дворовой территории ограниченной домами №№148, 149 и спортплощадкой по адресу Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Агалатово.

| № | Наименование работ | Объемы работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | устройство детской площадки общей площадью | 125 м2 |
| 2 | устройство газонов площадью | 125 м2 |
| 3 | устройство дорожек гравийных общей площадью | 224 м2 |
| 4 | Разработка грунта под устройство основания, h=0,3м | 214,2 м3 |
| 5 | Укладка геотекстильного полотна Typar®SF 160 г/м или эквивалент | 714 м2 |
| 6 | Укладка подстилающих слоев из песка намывного с уплотнением, h=0,2м | 142,8 м3 |
| 7 | Устройство подстилающих слоев из щебня гранитного с уплотнением фр.10-20, h=0,1м; | 71,4 м3 |
| 8 | Расклинцовка существующего основания из щебня с уплотнением фр.5-10, h=0,05-0,07м | 35,7 м3 |
| 9 | Устройство верхнего слоя основания из отсева гранитного с уплотнением, h=0,05-0,07м | 35,7 м3 |
| 10 | устройство парковки площадью из отсева гранитного. | 490 м2 |
| 11 | Устройство бордюрного камня по периметру основания | 114 м.п. |

Срок выполнения работ не более 15 дней с момента подписания муниципального контракта.

Все материалы должны быть новыми, сертифицированными.