Техническое задание

На  выполнение  работ по изготовлению и установке ограждения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги ул. Смольнинская уч.№6, Токсовское шоссе уч.№2

Металлические конструкции для ограждения 245 п.м.

Ворота размер 6000*1600мм- 2 шт

Калитка размер 1000*1600 мм – 2 шт

Секция заборная 3000*1600+ столб -77 шт

Конструкция секций, ворот, калитки:

Обвязка профильная труба 40*20*2

Заполнение профильная труба 15*15*1.5

Столб профильная труба 60*60*4

Огрунтовка ХС010

Окраска в 2 слоя ХС710

В стоимость входит изготовление,  монтаж, установка и земляные работы.

Срок выполнения работ не более 7 рабочих  дней с момента подписания муниципального контракта.